802.1D

RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)

必备：
桥操作：
A. 唯一组播MAC地址，供桥通信(如：01:80:C0:00:00:00);
B. 唯一桥ID，桥网络间的标识;
C. 唯一桥端口ID，桥内部标识;
1. 管理拓扑结构：
A. 桥优先级;
B. 桥上每一端口优先级;
C. 桥上每一端口路径开销;

RSTP overview(感觉与STP不同之处):
1. 消除临时环路的发生可能；
2. 提供快速的状态转换；
3. 边缘端口(Edge Port)直接转变到Forwarding状态功能；

Priority vector:
比较顺序：
1. RB ID
2. RPC(Root Path Cost)
3. Bridge ID(transmit bridge)
4. Port ID(out)
5. Port ID(in)

向量格式，类型：
port priority vector = {RB_ID, RPC, DB_ID, DP_ID, BP_ID}

message priority vector
-> port priority vector
-> root path priority vector --
| -> root priority vector
-> bridge priority vector ----------	|
-> root priority vector	|
v
destinated priority vector
NB:
RB – RootBridge
RPC – RootPathCost
DB – DestinatedBridge
DP – DestinatedPort
BP – BridgePort

更新port_prio_vector:
- 每个端口保持着自己的port_prio_vector, 当收到BPDU,会使用里面的优先级信息（message_prio_vector）,如果比自己的端口优先级高或者指定桥和指定端口相同，则更新;
- 如果 destinated_prio_vector 高于 port_prio_vector, 则更新。

Port Role:
1. Root Port:
2. Destinated Port
3. Alternate Port
4. Backup Port
5. Disabled Port

stp状态变迁：

Port States:
- forwarding
- learning
NB: In a stable network, Root Ports and Destinated Ports are Forwarding, while Alternate, Backup, and Disabled Ports are Discarding.

名词:
- Root Bridge(RB): 网络中有着最好(最小)ID的桥；
- Root Path Cost: 到达RB的最小开销；
- Root Port(RP): 桥上连接到RB路径开销最小的端口；
- Destinated Bridge(DB): LAN上，有着最小路径开销的桥
- Destinated Port(DP): 连接到DB的端口；
NB:
- 如存在多选择，会按照各优先级或某ID再决定唯一者；
- RB中没有RP，所有端口为DP；
- DB中的非RP，DP端口则为Backup Port(BP);
- 非DB中的非RP，DP端口则为Alternate Port(AP);
- 每个网络中有一个RB;
- 每个网段有一个DP;
- 每个非根桥有一个RP;

BPDUs Type:
- Configuration BPDU – 仅从DP发送；
- TCN (Topology Change Notification) BPDU
- RST BPDU (RSTP only)
NB - 桥收到BPDU不转发，但会使用BPDU的优先级向量，更新本身端口信息（优先级高的情况下）；如果发生拓扑结构变化，会生成BPDU发送给下级（连接到该指定端口的桥）。

trunk(vlan) : http://doc.linuxpk.com/22487.html

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/rtrmgmt/sw_ntman/cwsimain/cwsi2/cwsiug2/vlan2/stpapp.htm

STP缺点：
收敛时间长，默认为 2 * Forward Delay(15s) = 30s
　　	STP协议给透明网桥带来了新生。但是它还是有缺点的，STP协议的缺陷主要表现在收敛速度上。 网管u家u.bitscn@com
　　当拓扑发生变化，新的配置消息要经过一定的时延才能传播到整个网络，这个时延称为Forward Delay，协议默 认值是15秒。在所有网桥收到这个变化的消息之前，若旧拓扑结构中处于转发的端口还没有发现自己应该在新的拓扑中停止转发，则可能存在临时环路。为了解决 临时环路的问题，生成树使用了一种定时器策略，即在端口从阻塞状态到转发状态中间加上一个只学习MAC地址但不参与转发的中间状态，两次状态切换的时间长 度都是Forward Delay，这样就可以保证在拓扑变化的时候不会产生临时环路。但是，这个看似良好的解决方案实际上带来的却是至少两倍Forward Delay的收敛时间！

　　为了解决STP协议的这个缺陷，在世纪之初IEEE推出了802.1w标准，作为对802.1D标准的补充。在IEEE 802.1w标准里定义了快速生成树协议RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol）。RSTP协议在STP协议基础上做了三点重要改进，使得收敛速度快得多（最快1秒以内）。 网管网www.bitscn.com
　　第一点改进：为根端口和指定端口设置了快速切换用的替换端口（Alternate Port）和备份端口（Backup Port）两种角色，当根端口/指定端口失效的情况下，替换端口/备份端口就会无时延地进入转发状态。
　　第二点改进：在只连接了两个交换端口的点对点链路中，指定端口只需与下游网桥进行一次握手就可以无时延地进入转发状态。如果是连接了三个以上网 桥的共享链路，下游网桥是不会响应上游指定端口发出的握手请求的，只能等待两倍Forward Delay时间进入转发状态。 网管网www_bitscn_com
　　第三点改进：直接与终端相连而不是把其他网桥相连的端口定义为边缘端口（Edge Port）。边缘端口可以直接进入转发状态，不需要任何延时。由于网桥无法知道端口是否是直接与终端相连，所以需要人工配置。
　　可见，RSTP协议相对于STP协议的确改进了很多。为了支持这些改进，BPDU的格式做了一些修改，但RSTP协议仍然向下兼容STP协议，可以混合组网。虽然如此，RSTP和STP一样同属于单生成树SST（SingleSpanning Tree），有它自身的诸多缺陷，主要表现在三个方面。 网管联盟bitsCN@com
　　第一点缺陷：由于整个交换网络只有一棵生成树，在网络规模比较大的时候会导致较长的收敛时间，拓扑改变的影响面也较大。 网管网www.bitscn.com
　　第二点缺陷：在网络结构对称的情况下，单生成树也没什么大碍。但是，在网络结构不对称的时候，单生成树就会影响网络的连通性。 网管下载dl.bitscn.com
　　第三点缺陷：当链路被阻塞后将不承载任何流量，造成了带宽的极大浪费，这在环行城域网的情况下比较明显。
　　这些缺陷都是单生成树SST无法克服的，于是支持VLAN的多生成树协议出现了。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fabecdb0100859q.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk621/technologies_white_paper09186a0080094cfa.shtml

http://www.56cto.com/html/Cisco/1/200807/28-40278.html

http://net.it168.com/a2008/1201/212/000000212521_2.shtml

TCN BPDU 以下情况发送:
1. 当端口进入 FORWARDING，并且网桥至少有一个指定端口。
2. 当端口从 FORWARDING 或 LEARNING 状态进入 BLOCKING
3. 当指定端口收到 TCN BPDU，会转发给根桥()

BPDU 发送特性：
1. TCN BPDU 仅从根端口发出， CONFIG_BPDU 仅从指定端口发出(kernel初始化端口都是指定端口)
2. TCN BPDU 发往根桥方向
3. TCN BPDU 使用可靠机制发送给根桥，当网桥发送 TCN BPDU，会持续按照 HELLO TIMER间隔发送 TCN BPDU， 直到收到上级的带确认标识(TCA)的CONFIG BPDU。
4. TCN BPDU 只在拓扑改变时发送。

http://hi.baidu.com/zuoyingtm/blog/item/a18bbd13b6e9e3846438db51.html

--VITESSE GROCX BOARD--

4.2.3 This implies that BPDUs are terminated by the switch-core.

Analyzer Configurations for RSTP Support:

SRCMASKS / AGGRMSKS / LEARNMASK / CAPENAB.BPDU / CAPQUEUE.BPDU_Q

RSTP Port State Properies

Discarding / Learning / Forwarding

NB: STP states disabled, blocking and listening correspond to the discarding state of RSTP.

RSP Port State Configuration for Port p (配置例子:Table-110)
内核配置 switch port的状态。所有 BPDU转发到CPU处理， switch不处理。

BPDU 在哪产生？
协议中提到，拓扑改变会发送BPDU。
在内核 bridge 中，在br_become_root_bridge会生成 CONFIG_BPDU.